Bảng D.8 - Hệ số uốn dọc ( của cấu kiện chịu nén đúng tâm

| Độ mảnh ( | Hệ số ( đối với các cấu kiện bằng thép có cường độ tính toán f, MPa |
| --- | --- |
|  | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 440 | 480 | 520 | 560 | 600 | 640 |
| 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 220 | 988 967 939 906 869 827 782 734 665 599 537 479 425 376 328 290 259 233 210 191 174 160 | 987 962 931 894 852 805 784 686 612 542 478 719 364 315 276 244 218 196 177 161 147 135 | 985 959 924 883 836 785 724 641 565 493 427 366 313 272 239 212 189 170 154 140 128 118 | 984 955 917 873 822 766 687 602 522 448 381 321 276 240 211 187 167 150 136 124 113 104 | 983 952 911 863 809 749 654 566 483 408 338 287 247 215 189 167 150 135 122 111 102 094 | 982 949 905 854 796 721 623 532 447 369 306 260 223 195 171 152 136 123 111 101 093 086 | 981 946 900 846 785 696 595 501 413 335 280 237 204 178 157 139 125 112 102 093 085 077 | 980 943 895 849 775 672 568 471 380 309 258 219 189 164 145 129 115 104 094 086 079 073 | 979 941 891 832 764 650 542 442 349 286 239 203 175 153 134 120 107 097 088 080 074 068 | 978 938 887 825 746 628 518 414 326 267 223 190 163 143 126 112 100 091 082 075 069 064 | 977 936 883 820 729 608 494 386 305 250 209 178 153 134 118 105 094 085 077 071 065 060 | 977 934 879 814 712 588 470 359 287 235 197 167 145 126 111 099 089 081 073 067 062 057 |
| CHÚ THÍCH: Giá trị của hệ số ( trong bảng đã được tăng lên 1000 lần. |

NHÀ CUNG CẤP : MINH GIANG

| CẤU TRÚC 6x19 :: |
| --- |
| 6X19W+FC | 6X19W+IWRC Ứng dụng: - Dùng trong: Cẩu trục, Nghề Cá, Khai Thác Mỏ, Khai Thác Gỗ, Khoan, Dầu Khí, Hàng Hải, Làm Cầu, Máy Công Trình ... |  |
| ĐƯỜNG KÍNH (mm) | TRỌNG LƯỢNG (gần đúng) Kg/m | LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU (tấn) |
|  |  | 165kg/mm2 (1620N/mm2) | 180kg/mm2 (1770N/mm2) |
|  | FC | IWRC | FC | IWRC | FC | IWRC |
| 6 | 0.139 | 0.155 | 2.00 | 2.28 | 2.13 | 2.42 |
| 7 | 0.189 | 0.211 | 2.72 | 3.10 | 2.89 | 3.30 |
| 8 | 0.247 | 0.275 | 3.56 | 4.05 | 3.79 | 4.31 |
| 9 | 0.312 | 0.348 | 4.50 | 5.13 | 4.80 | 5.45 |
| 10 | 0.386 | 0.430 | 5.56 | 6.34 | 5.92 | 6.75 |
| 11 | 0.467 | 0.520 | 6.71 | 7.66 | 7.14 | 8.14 |
| 12 | 0.556 | 0.619 | 8.00 | 9.12 | 8.52 | 9.69 |
| 13 | 0.652 | 0.727 | 9.37 | 10.70 | 9.98 | 11.40 |
| 14 | 0.756 | 0.843 | 10.92 | 12.40 | 11.60 | 13.20 |
| 16 | 0.988 | 1.10 | 14.2 | 16.2 | 15.2 | 17.3 |
| 18 | 1.25 | 1.39 | 18.0 | 20.5 | 19.2 | 21.9 |
| 20 | 1.54 | 1.72 | 22.2 | 25.4 | 23.7 | 27.0 |
| 22 | 1.87 | 2.08 | 26.8 | 30.6 | 28.6 | 32.6 |
| 24 | 2.22 | 2.48 | 32.0 | 36.5 | 34.0 | 38.8 |
| 26 | 2.61 | 2.91 | 37.5 | 42.8 | 39.9 | 45.5 |
| 28 | 3.02 | 3.37 | 43.6 | 49.7 | 46.4 | 52.9 |
| 30 | 3.47 | 3.87 | 50.0 | 57.1 | 53.3 | 60.7 |
| 32 | 3.95 | 4.40 | 56.8 | 64.8 | 60.5 | 68.9 |
| 34 | 4.46 | 4.97 | 64.1 | 73.2 | 68.3 | 77.8 |
| 36 | 5.00 | 5.57 | 71.9 | 82.1 | 76.5 | 87.2 |
| 38 | 5.57 | 6.21 | 80.1 | 91.4 | 85.3 | 97.2 |
| 40 | 6.17 | 6.88 | 88.9 | 101 | 94.7 | 108 |
| 42 | 6.81 | 7.59 | 97.9 | 112 | 104 | 119 |
| 44 | 7.47 | 8.32 | 107 | 123 | 114 | 130 |
| 46 | 8.16 | 9.10 | 117 | 134 | 125 | 142 |
| 48 | 8.89 | 9.91 | 128 | 146 | 136 | 155 |
| 50 | 9.65 | 10.8 | 139 | 158 | 148 | 169 |
| 52 | 10.4 | 11.6 | 150 | 171 | 160 | 182 |
| 54 | 11.2 | 12.5 | 62 | 185 | 172 | 196 |
| 56 | 12.1 | 13.5 | 175 | 199 | 186 | 212 |
| 58 | 13.0 | 14.5 | 187 | 213 | 199 | 226 |
| 60 | 13.9 | 15.5 | 200 | 228 | 213 | 243 |
| 62 | 14.8 | 16.5 | 213 | 243 | 227 | 259 |
| 64 | 15.8 | 17.6 | 227 | 259 | 242 | 276 |

| CẤU TRÚC 6X36 :: |
| --- |
| 6x36WS+FC 6x36WS+IWRC Ứng dụng: - Được sử dụng trong: Cẩu trục Cảng, Hạ Thủy Tàu, Máy Công Trình, Xếp Dỡ Hàng ... |
| ĐƯỜNG KÍNH (mm) TRỌNG LƯỢNG (gần đúng) (Kg/100m) LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU (tấn) 1770N/mm² 1960N/mm² FC IWRC FC IWRC FC IWRC 8 23.1 26.1 3.81 4.11 4.56 9 29.2 33.2 4.82 5.20 5.76 10 36.1 40.8 5.95 6.42 7.12 11 43.7 49.4 7.21 7.77 8.61 12 52.0 58.8 8.57 | 9.20 10.3 13 61.0 69.2 10.1 10.9 11.1 12.0 14 70.8 80.2 11.6 12.6 13.0 14.0 16 92.4 104 15.3 16.4 16.3 18.3 18 117 132 19.3 20.8 23.0 19 130 148 21.5 23.0 25.7 20 144 163 23.9 25.7 28.4 22 175 197 28.8 31.1 31.9 34.5 24 208 235 34.3 37.0 38.3 41.0 26 244 276 40.3 43.4 48.1 28 283 320 46.7 50.4 55.8 32 370 370 61.0 57.7 67.6 - 35 442 418 73.0 65.8 72.9 36 468 502 77.2 - 87.2 38 521 531 85.9 83.3 92.2 40 578 592 95.3 - 103 44 699 655 115 103 114 48 832 793 137 124 138 52 976 943 161 148 164 54 1053 1111 174 172 193 56 1132 1281 187 202 223 60 1300 1471 214 231 256 |

| CẤU TRÚC 8x19 :: |
| --- |
| 8x19W+FC 8x19W+IWRC Ứng dụng: - Cẩu trục - Thang Máy - Máy Công Trình |
| ĐƯỜNG KÍNH (mm) TRỌNG LƯỢNG (gần đúng) (Kg/m) LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU (tấn) 165 kg/mm2 (1620N/mm2) 180 kg/mm2 (1770N/mm2 FC IWRC FC IWRC FC IWRC 8 0.220 0.278 3.14 3.58 3.35 4.14 9 0.278 0.352 3.97 4.61 4.22 6.01 10 0.343 0.434 4.90 5.69 5.23 6.57 11 0.415 | 0.525 5.93 6.88 6.31 7.95 12 0.494 0.625 7.06 8.18 7.53 9.46 13 0.580 0.733 8.28 9.60 8.81 11.1 14 0.672 0.851 9.61 11.6 10.2 13.3 16 0.878 1.11 12.6 14.2 13.4 16.4 18 1.11 1.41 15.9 17.1 16.9 19.8 20 1.37 1.74 19.6 22.3 20.9 25.5 22 1.66 2.11 23.7 27.7 25.2 31.8 24 1.98 2.50 28.2 31.8 30.0 36.5 26 2.32 2.93 33.1 37.3 35.2 42.8 28 2.69 3.40 38.4 45.2 40.9 51.7 30 3.09 3.91 44.1 50.4 46.9 57.6 |

| CẤU TRÚC 4x39SeS :: |
| --- |
| 4x39SeS Ứng dụng: - Dùng cho các thiết bị nâng nhấc như cần trục, cần cẩu , tời kéo, thang máy, Cáp treo ... |
| ĐƯỜNG KÍNH (mm) TRỌNG LƯỢNG (gần đúng) (Kg/100m) LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU (tấn) 1770 N/mm2 1960 N/mm2 12 60.2 89 96.4 14 82 125 136 16 107 164 177 18 135 208 226 20 167 256 278 22 202 | 310 335 24 241 256 385 26 283 431 467 28 328 502 543 30 376 576 624 32 428 655 709 34 483 739 810 |

| CÁP CHỐNG XOAY :: |
| --- |
| 19x7 35x7 Ứng dụng: - Dùng cho các thiết bị nâng nhấc như cần trục, cần cẩu , tời kéo, thang máy … CẤU TRÚC 19x7 ĐƯỜNG KÍNH (mm) TRỌNG LƯỢNG (gần đúng) Kg/m LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU (tấn) 165kg/mm2 (1620 N/mm2) 180kg/mm2 (1770 N/mm2) 195kg/mm2 (1910 N/mm2) 7 0.208 2.93 3.20 | 3.47 8 0.272 3.83 4.18 4.53 9 0.344 4.85 5.29 5.73 10 0.425 5.99 6.53 7.08 11 0.514 7.25 7.91 8.56 12 0.612 8.62 9.41 10.2 13 0.719 10.1 11.0 12.0 14 0.833 11.8 12.8 13.9 16 1.09 15.4 16.7 18.1 18 1.38 19.4 21.2 22.9 20 1.70 24.0 26.1 28.3 22 2.06 29.0 31.6 34.3 24 2.45 34.5 37.6 40.8 26 2.87 40.5 44.2 47.9 28 3.33 47.0 51.2 55.5 30 3.83 53.9 58.8 63.7 32 4.35 61.3 66.9 72.5 34 4.92 69.2 75.5 81.8 36 5.51 77.6 84.7 91.7 38 6.14 86.5 94.4 102 40 6.80 95.8 105 113 |
| CẤU TRÚC 35x7 ĐƯỜNG KÍNH (mm) TRỌNG LƯỢNG (gần đúng) (Kg/100m) LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU (tấn) 1470 N/mm 1570 N/mm 1670 N/mm 1770 N/mm 1870 N/mm 6 14.0 1.71 1.83 1.95 2.06 2.18 8 25.0 3.05 3.25 3.47 3.67 3.87 10 39.0 4.76 5.09 5.41 5.73 6.06 12 56.1 6.86 7.32 7.79 8.26 8.73 14 76.4 9.34 9.97 10.61 11.25 11.88 16 99.8 12.13 12.95 13.77 14.68 15.50 18 126 15.40 16.42 17.54 18.56 19.58 20 156 18.97 20.29 21.62 22.94 24.17 22 189 23.05 24.58 26.21 27.74 29.27 24 225 27.43 29.27 31.10 33.04 34.87 26 264 32.22 34.36 36.51 38.75 40.89 |

| Các cấu trúc thông dụng: (Nhấn chuột vào hình để xem chi tiết từng loại) |
| --- |
| 6x19W+FC | 6x19W+IWRC | 6x36WS+FC | 6x36WS+IWRC | 8x19W+FC | 8x19W+IWRC |
| 111111 |  |  |  |  |  |
| 4x39SeS | 19x7 (chống xoay) | 35x7 (chống xoay) |  |  |  |

| SUPERDAN :: |
| --- |
| Ứng dụng: - Dây Superdan có độ bền rất cao (>10% so với một số loại dây thường), chống mài mòn tốt, chống chịu tốt với tia tử ngoại, khả năng chịu tải lớn (>50% so với tiêu chuẩn BS và ISO đưa ra) ít ngấm nước, ít chịu tác động bởi thời tiết, ánh sáng mặt trời và môi trường có hóa chất, thao tác vận hành dể dàng... được sử dụng rộng rãi trong ngành Hàng Hải làm: dây buộc tàu, cột buồm, kéo tàu, đánh bắt thủy hải sản v.v... - Sử dụng dây Superdan Quý khách sẽ hoàn toàn cảm thấy hài lòng và thật xứng đáng với chi phí bỏ ra. |
| 3 TAO (3 Strand) |
|  | ĐƯỜNG KÍNH TRỌNG LƯỢNG LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU MM KGS/100M Kg kN 6 1.8 680 6.7 8 3.0 1,200 11.8 9 3.8 1,500 14.7 10 4.5 1,800 17.7 12 6.6 2,700 26.5 14 9.1 3,600 35.3 16 11.6 4,500 44.1 18 14.9 5,800 56.9 20 17.9 6,900 67.7 22 22.0 8,400 82.4 24 26.0 9,900 97.1 26 30.6 11,500 112.8 28 35.5 13,200 129.5 30 41.1 15,000 147.2 32 46.0 16,800 164.8 36 58.0 20,600 202.1 40 71.5 25,700 252.1 44 88.5 31,800 12.0 48 104.0 36,600 359.0 52 122.0 42,100 413.0 56 142.0 48,700 477.7 60 163.0 55,300 542.5 64 185.0 62,500 613.1 70 221.0 74,300 728.9 72 234.0 77,900 764.2 80 290.0 96,000 941.8 88 351.0 116,200 1139.9 96 417.0 137,200 1345.9 100 452.3 148,900 1460.7 |
| 8 TAO (8 Strand) |
|  | ĐƯỜNG KÍNH TRỌNG LƯỢNG LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU MM KGS/100M Kg kN 24 28.8 10,900 106.9 28 39.4 14,500 142.2 32 51.1 18,500 181.5 36 64.1 23,000 225.6 40 79.1 28,400 278.6 44 97.7 33,900 332.6 48 114.5 39,800 390.4 52 134.0 46,000 451.3 56 156.0 52,800 518.0 60 179.0 60,500 593.5 64 203.6 68,200 669.0 68 230.0 77,600 761.3 72 258.0 85,800 841.7 80 319.0 105,600 1,035.9 88 386.0 127,600 1,251.7 96 459.0 149,600 1,467.6 104 536.0 175,600 1,722.6 112 623.0 203,700 1,998.3 120 718.0 233,800 2,293.6 |
| 12 TAO (12 Strand) |
|  | ĐƯỜNG KÍNH TRỌNG LƯỢNG LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU MM KGS/100M Kg kN 16 11.59 4,500 44.14 18 14.91 5,800 56.90 20 17.91 6,900 67.69 22 22.00 8,400 82.40 24 26.00 9,900 97.12 26 30.59 11,500 112.81 28 35.50 13,200 129.49 30 41.09 15,000 147.15 32 46.00 16,800 164.80 34 51.91 18,400 180.50 36 64.10 24,100 236.40 40 79.10 29,800 292.30 44 97.70 35,600 349.20 48 114.50 42,000 412.00 52 134.00 48,500 475.80 56 156.00 55,400 543.50 60 179.00 64,000 627.80 64 203.60 72,000 706.30 68 230.00 82,000 804.40 72 258.00 90,500 887.80 80 319.00 111,000 1,088.90 88 386.00 134,000 1,314.50 96 459.00 158,000 1,549.90 104 536.00 185,000 1,814.80 112 623.00 214,000 2,099.30 120 718.00 246,000 2,413.20 |

| NYLON :: |
| --- |
| Ứng dụng: - Dây Nylon có độ bền cao, thao tác vận hành dể dàng... được sử dụng rộng rãi trong ngành Hàng Hải làm: dây buộc tàu, kéo tàu, đánh bắt cá v.v... |
| 3 TAO (3 Strand) |
|  | ĐƯỜNG KÍNH TRỌNG LƯỢNG LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU MM KGS/100M Kg kN 4 1.05 360 3.53 5 1.56 570 5.60 6 2.25 760 7.46 7 3.10 1,050 10.30 8 4.00 1,390 13.65 9 5.00 1,750 17.20 10 6.20 2,130 20.90 11 7.50 2,600 25.50 12 8.90 3,040 29.80 13 10.50 3,570 35.00 14 12.20 4,180 41.00 16 15.80 5,380 52.80 18 20.00 6,880 67.50 19 22.10 7,650 75.10 20 24.50 8,450 82.90 22 30.00 10,400 102.00 24 35.50 12,300 120.70 25 38.80 13,400 131.50 26 42.00 14,500 142.20 28 48.50 16,200 159.00 30 55.50 18,300 179.50 32 63.00 20,600 202.00 34 71.40 23,200 227.50 36 80.00 25,700 252.10 38 89.30 28,200 276.60 40 99.00 31,000 304.10 42 109.00 33,800 331.60 44 120.00 37,000 363.00 45 124.80 37,800 370.80 48 142.00 43,000 421.80 50 153.50 46,300 454.20 52 166.00 50,000 490.50 55 186.20 55,000 539.50 56 193.00 57,000 559.20 60 221.00 64,500 632.70 64 252.00 73,000 716.10 65 260.00 75,000 735.70 70 302.00 86,000 843.60 72 319.00 91,000 892.70 75 346.00 98,700 968.20 80 394.00 111,500 1,093.80 85 445.00 126,000 1,236.00 88 477.00 135,000 1,324.30 90 499.00 139,000 1,363.60 95 556.00 154,000 1,510.70 96 568.00 158,000 1,550.00 100 616.00 170,000 1,667.70 |
| 8 TAO (8 Strand) |
|  | ĐƯỜNG KÍNH TRỌNG LƯỢNG LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU MM KGS/100M Kg kN 24 35.5 13,400 131.4 28 48.5 17,800 174.6 32 63 22,500 220.7 36 80 28,200 276.6 40 99 34,000 333.5 44 120 40,500 397.3 48 142 47,500 466.0 52 166 55,000 539.5 56 193 62,500 613.1 60 221 70,500 691.6 64 252 80,000 794.8 68 285 90,000 883.0 72 319 100,000 981.0 80 394 123,000 1,206.6 88 477 145,000 1,422.4 96 568 170,000 1,667.7 104 666 200,000 1,962.0 112 772 210,000 2,060.0 120 887 255,000 2,501.5 |
| 12 TAO (12 Strand) |
|  | ĐƯỜNG KÍNH TRỌNG LƯỢNG LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU MM KGS/100M Kg kN 16 16.80 6,100 59.84 18 20.05 7,400 72.59 20 27.80 10,300 101.04 22 33.65 12,500 122.63 24 36.05 13,400 131.45 26 43.35 16,100 157.94 28 50.30 18,700 183.45 30 51.65 19,200 188.35 32 58.80 21,900 214.84 34 66.35 24,700 242.31 36 83.00 29,800 292.3 40 100.00 35,000 343.3 44 121.00 42,300 414.9 48 143.00 49,500 485.6 52 168.00 58,700 575.8 56 201.00 69,600 682.8 60 226.00 77,900 764.2 64 252.00 86,600 849.5 68 286.00 98,000 961.3 72 330.00 112,000 1,098.7 80 403.00 133,000 1,304.7 88 478.00 157,000 1,540.1 96 569.00 191,000 1,873.7 104 666.00 210,000 2,060.0 112 772.00 228,000 2,236.6 120 887.00 270,000 2,648.6 |

| POLYESTER :: |
| --- |
| Ứng dụng: - Dây Polyester có độ dãn dài thấp hơn so với dây Nylon, không chịu được lực tác động đột ngột, ít ngấm nước, ít chịu tác động bởi thời tiết, ánh sáng mặt trời và môi trường có hóa chất, thao tác vận hành dể dàng... thường được sử dụng làm: dây buộc tàu, cột buồm, kéo tàu, đánh bắt cá v.v |
| 3 TAO (3 Strand) |
|  | ĐƯỜNG KÍNH TRỌNG LƯỢNG LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU MM KGS/100M Kg kN 4 1.18 300 2.90 5 1.87 390 3.85 6 2.70 600 5.54 7 3.70 780 7.70 8 4.80 1,020 10.0 9 6.20 1,290 12.6 10 7.60 1,600 15.6 11 9.20 1,900 18.7 12 11.0 2,300 22.3 13 12.8 2,700 26.9 14 14.8 3,200 31.2 16 19.5 4,100 39.8 18 24.5 5,100 49.8 19 27.3 5,700 56.0 20 30.3 6,300 62.3 22 36.7 7,600 74.7 24 43.7 9,100 89.6 25 47.3 9,990 97.0 26 51.2 10,700 105.0 28 59.4 12,200 120.0 30 68.2 13,700 134.0 32 77.8 15,700 154.0 34 87.6 17,400 171.0 36 98.2 19,400 190.0 38 110.0 21,600 212.0 40 121.5 24,000 235.0 42 133.7 25,900 254.0 44 146.8 28,400 279.0 45 153.8 29,400 289.0 48 175.0 33,500 329.0 50 189.5 36,200 355.0 52 205.0 39,100 384.0 55 230.0 43,200 423.4 56 238.0 44,800 439.0 60 273.0 49,800 489.0 64 311.0 57,900 568.0 65 321.0 59,700 576.2 70 371.5 68,100 668.3 72 393.0 72,100 707.0 75 426.3 77,700 762.0 80 485.0 88,400 867.0 85 548.0 98,900 970.0 88 587.0 106,000 1,040.0 90 614.0 110,900 1,081.0 95 685.0 122,700 1,204.0 96 699.0 125,400 1,230.0 100 758.0 136,100 1,335.0 |
| 8 TAO (8 Strand) |
|  | ĐƯỜNG KÍNH TRỌNG LƯỢNG LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU MM KGS/100M Kg kN 24 43.7 12,200 119.7 28 59.4 16,200 158.9 32 77.8 21,200 208.0 36 98.2 26,500 260.0 40 121.0 32,500 318.8 44 147.0 38,800 380.6 45 153.8 40,500 397.3 48 175.0 46,100 452.2 50 189.5 49,900 489.5 52 205.0 54,000 529.7 55 230.0 60,500 593.5 56 238.0 62,800 616.0 60 273.0 73,200 718.1 64 311.0 83,000 814.2 65 321.0 85,000 833.8 68 351.0 93,000 912.3 70 371.5 98,000 961.3 72 393.0 103,000 1,010.4 75 426.3 111,000 1,088.9 80 485.0 127,000 1,245.8 85 548.0 143,000 1,402.8 88 587.0 152,000 1,491.1 90 614.0 158,000 1,549.9 95 685.0 176,000 1,726.5 96 699.0 181,000 1,775.6 100 758.0 196,000 1,922.7 104 820.0 209,000 2,050.2 112 950.0 243,000 2,383.8 120 1,090.0 278,000 2,727.1 |
| 12 TAO (12 Strand) |
|  | ĐƯỜNG KÍNH TRỌNG LƯỢNG LỰC KÉO ĐỨT TỐI THIỂU MM KGS/100M Kg kN 16 20.50 5,900 57.88 18 24.60 7,000 68.67 20 33.95 9,800 96.14 22 41.10 11,800 115.76 24 44.15 12,700 124.59 26 53.15 15,300 150.09 28 61.60 17,700 173.64 30 63.20 18,200 178.54 32 74.15 20,700 203.07 34 81.15 23,400 229.55 36 98.2 27,900 273.7 40 121.0 34,200 335.5 44 142.0 39,800 390.4 48 172.0 47,600 466.9 52 202.0 56,000 549.3 56 230.0 64,500 632.7 60 271.0 76,000 745.5 64 298.0 84,000 824.0 68 336.0 94,500 927.0 72 392.0 109,000 1,069.3 80 485.0 133,000 1,304.7 88 577.0 159,000 1,559.7 96 697.0 191,000 1,873.7 104 820.0 221,000 2,167.9 112 950.0 256,000 2,511.3 120 1,090.0 293,000 2,874.2 |